Башkортостан Республиĸаhы                                                                                         Республика Башкортостан

Йəрмəĸəй  районы                                                                  Администрация  сельского

муниципаль районының                                          поселения Суккуловский

Һыуыkkул ауыл советы                                           сельсовет муниципального

ауыл билəмəhе хакимиəте                                                  района Ермекеевский район

452194, Һыуыkkул а, Мəктəп ур.5                           452194,с. Суккулово ,ул.Школьная,5

Тел. (34741)2-55-37

КАРАР                                                           			   ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«09» апрель 2019 й.                        № 31            		    «09» апреля  2019 г.

Об  утверждении  Проекта зоны санитарной охраны объектов системы водоснабжения  сельского поселения Суккуловский   сельсовет       муниципального района Ермекеевский район   Республики Башкортостан

Руководствуясь Градостроительным кодексом  РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, СанПином 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ    «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,   от 30.03.1999 г. № 52- ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,  от 21.02.1992 г. «О недрах», Постановлением   Правительства РФ от 24.07.2000г. № 554, утвердившее «Положение о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании», Устава сельского поселения Суккуловский  сельсовет муниципального района Ермекеевский район Республики Башкортостан

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  Проект зоны санитарной охраны объектов системы водоснабжения сельского поселения Суккуловский  сельсовет муниципального района Ермекеевский район   Республики Башкортостан( Приложение   №1)

2.Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде в администрации сельского поселения Суккуловский   сельсовет муниципального района Ермекеевский район Республики Башкортостан по адресу: с. Суккулово, ул. Школьная, 5  и на официальном сайте http://sukkul.ru

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  сельского поселения Суккуловский сельсовет

муниципального   района Ермекеевский район

Республики Башкортостан:                                                           Ф.Р. Галимов

Приложение к постановлению

АННОТАЦИЯ

Цель данной работы – установление границ первого пояса зоны санитарной охраны (ЗСО) и составляющих ее поясов источника водоснабжения (скважина) в с. Суккулово, с. Купченеево СП Суккуловский сельсовет МР Ермекеевский район РБ, расположенного по адресу: 452194, РБ, Ермекеевский район, с. Суккулово, ул. Школьная, 5.

Основной целью создания и обеспечения режима ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения.

Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды. Определение границ поясов ЗСО выполнено путем проведения гидродинамических расчетов.

Анализ охраны водного бассейна на территории сельского поселения

Администрацией СП Суккуловский сельсовет МР Ермекеевский район РБ предусмотрен комплекс природоохранных и ресурсосберегающих  мероприятий  направленных  на  предотвращение  и  исключение негативного воздействия на водный бассейн, почвы, соответствующие системы водоснабжения и водоотведения. Водоснабжение осуществляется от водозаборных скважин пробуренных на территорией сельского поселения.

Производственная деятельность на территории водозаборных скважин не ведется.

(см.  Приложение 3).

Данная площадка включает скважину и водопроводные сооружения.

Хозяйственно-бытовые  стоки  предусмотрено  отводить  в герметизированные выгребные ямы. Герметизированные выгребные ямы, расположенные в с. Суккулово на территории третьего пояса ЗСО, в с. Купченеево не в один из поясов ЗСО не попадает.

Поверхностные сточные воды будут отводиться с помощью лотков.

Паводковыми водами участок не затапливается.

Анализ качественного и количественного состояния

эксплуатируемых подземных вод

Анализ качества подземных вод на площадках водозаборов СП Суккуловский сельсовет МР Ермекеевский район РБ проводится по результатам данных аккредитованного испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центра гигиены эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городе Белебей, Белебеевском, Ермекеевский, Альшеевский районах.

Протоколы исследования питьевой воды

№  3555, 3556, 3557  от 30.06.2015 г.;

№  2729, 2730, 2731  от 31.08.2018 г     прилагаются, (см. Приложение 2).

Результаты анализов проб воды, показали, что качество воды соответствует  требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

ЗСО водозаборных скважин

Проектом было уделено внимание по установлению зоны санитарной охраны водозабора и предложен ряд мероприятий и рекомендаций по ее установлению. Согласно предварительной оценки эксплуатационных запасов подземных вод казанско-татарского водоносного горизонта были рассчитаны границы второго и третьего поясов.

СОДЕРЖАНИЕ

| ВВЕДЕНИЕ ………………………………………………………………………………….. 1. ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ............................................. 1.1.РЕКВИЗИТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ............................................................................ 1.2.ХАРАКТЕРИСТИКА МЕСТНЫХ УСЛОВИЙ................................................... 1.3.КЛИМАТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА........................................................ 1.4.ОРОГИДРОГРАФИЯ............................................................................................. 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ВОДОЗАБОРНЫХ СКВАЖИН…………………….................... 3. КРАТКАЯ ГЕОЛОГО-ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА.. 3.1. ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ............................................... 3.2. ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ.............................................................. 4. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ НА ВОДОЗАБОРЕ……………………….. 5. ХАРАКТЕРИСТИКА КАЧЕСТВА ПОДЗЕМНЫХ ВОД ……………………………… 6. ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ………………………………. 6.1 КОНСТРУКЦИЯ СКВАЖИН…………………………………………………….. 6.2 ОПРОБОВАНИЕ И ПРИЕМКА СКВАЖИН……………………………………. 7. РАСЧЕТ ЗОН САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ……………………………………………… 7.1 ПЕРВЫЙ ПОЯС ЗСО…………………………………………………………….. 7.2 ВТОРОЙ ПОЯС ЗСО…………………………………………………………….. 7.3 ТРЕТИЙ ПОЯС ЗСО……………………………………………………………… 8. РЕЖИМЫ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗСО ……………………………… 9. РЕКОМЕНДАЦИИ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СКВАЖИН……….. 10. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОБЛЮДЕНИЮ САНИТАРНЫХ ТРЕБОВАНИЙ В ЗСО ….. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ …………………………………………………………………… ПРИЛОЖЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Паспорта на скважины…………………………………………. ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Протоколы лабораторных исследований …………………….. ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Информационное письмо……………………………………… ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Графическая часть……………………………………………… | 7 7 7 8 10 11 12 14 14 15 17 18 21 21 21 22 22 25 29 39 42 44 47 48 60 77 82 |
| --- | --- |

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий проект зоны санитарной охраны (ЗСО) источников хозяйственно-питьевого  водоснабжения населенных пунктов с. Суккулово и с. Купченеево на территории МР Ермекеевский район Республики Башкортостан, разработан в соответствии с требованиями действующих в настоящее время нормативных документов:

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» [4];

- СанПиН 2.1.4.1110-02. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения[5];

- Санитарно-гигиенические мероприятия разработаны на основании санитарного обследования территории ЗСО.

Исходные данные: по водозаборной скважине - получены  от администрации МР Ермекеевский район, по геолого-гидрогеологическим условиям  -  в архивах БашГеоЦентра РБ.

Целью данной работы является установление границ распространения зоны санитарной

охраны первого, второго и третьего поясов.

Исходные данные для разработки ЗСО водозабора:

- протоколы лабораторных исследований питьевой воды;

- паспорт эксплуатационной скважины;

- фотографии источников водоснабжения;

- информационное письмо.

1. ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

  - Реквизиты предприятия

Заказчик:

Полное название: Сельское поселение Суккуловский сельсовет муниципального района Ермекеевский район Республики Башкортостан.

Фактический адрес: 452194, РБ, Ермекеевский район, с. Суккулово, ул. Школьная, 5.

Юридический адрес: 452194, РБ, Ермекеевский район, с. Суккулово, ул. Школьная, 5.

Телефоны: 7(34741) 2-55-37

ИНН: 0221005342

Исполнитель:            ИП Тарасова Альбина Васильевна

Юридический адрес: 452000 РБ, Белебеевский район, г. Белебей, ул. Крестьянская, 36.

ИНН: 025502743837

Тел. 8 937 305 74 09

1.2 Характеристика местных условий

Водозабор расположен на территории СП Суккуловский сельсовет МР Ермекеевский район РБ.

Территория водозаборов  технологически расположена на 3 площадках.

Площадка1  – скважина №1В расположена в центральной части с. Суккулово, на левом склоне долины р. Стивинзя на расстоянии 391 м, номер территории на кадастровой карте 02:23:040401 по ул. Коммунистическая. Территория не огорожена над скважиной имеется металлический павильон 2 х 2 м, на расстоянии 17 м проходит внутрипоселковая дорога с переходным покрытием.

Ближайшие жилые дома расположены на расстоянии 40 метров в южном направлении от расположения источника водоснабжения, водозабор работает без башни.

Рельеф площадки увалисто - сыртовый, с уклоном в северо-восточном  направлении.

Масштаб 1:10 000

Рис. 1.1Схема расположения водозаборной скважины.

- источник водоснабжения и номер

Площадка2  – скважина №2В расположена в западной части с. Суккулово, на левом склоне долины р. Стивинзя на расстоянии 965 м, номер территории на кадастровой карте 02:23:040401 по ул. Большой Казбай, Территория площадки не огорожена над скважиной имеется металлический павильон 2 х 2 м.

Ближайшие жилые постройки расположены на расстоянии около 30 метров в северном направлении от расположения источника водоснабжения, водозабор работает без башни. Транспортная связь объекта осуществляется по подъездной автодороге с грунтовым покрытием.

Рельеф площадки увалисто - сыртовый, с уклоном в северо-восточном направлении.

Масштаб 1:10 000

Рис. 1.2 Схема расположения водозаборной скважины.

- источник водоснабжения и номер

Площадка  – скважина №3В расположена в западной части с. Купченеево, на правом склоне р. Купченеево на расстоянии 450 м, номер территории на кадастровой карте 02:23:040702:145. Территория площадки не огорожена на скважиной имеется металлический павильон 2 х 2 м, граничит с землями сельскохозяйственного назначения, а также в 7 м проходит дорога местного значения с твердым покрытием.

Ближайший жилые дома расположены на расстоянии 300 метров в восточном направлении от расположения источника водоснабжения, водозабор работает без башни. Транспортная связь объекта осуществляется по подъездной автодороге с грунтовым покрытием.

Рельеф площадки увалисто - сыртовый, с уклоном в юго-восточном  направлении.

Масштаб 1:10 000

Рис. 1.3 Схема расположения водозаборной скважины.

- источник водоснабжения и номер

Географические координаты устья скважин:

| № п/п | Наименование населенного пункта | Год бурения | Источник водоснабжения | МСК | СК42 Пулково |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с.ш. | в.д. | с.ш. | в.д. |
| 1 | с. Суккулово | 1988 | СВК. 1В | 53°13'43,10" | 53°43'51,67" | 53°13'42,1" | 53°43'56,9" |
| 2 |  | 1988 | СКВ. 2В | 53°13'48,70" | 53°43'19,29" | 53°13'47,7" | 53°43'24,5" |
| 3 | с. Купченеево | 1976 | СКВ. 1В | 53°10'18,73" | 53°42'19,43" | 53°10'17,8" | 53°42'21,7" |

1.3. Климатическая характеристика

Основной климатической особенностью района является его континентальность. Зима холодная, продолжительная и многоснежная с частыми метелями. Лето с обилием солнечного света и тепла, порой сухое и даже жаркое. Переходные сезоны весны и осени короткие, отмечаются поздние весенние и ранние осенние заморозки.

На климат района, с учётом его географического положения, влияют и Атлантический океан, и материк. Первое проявляется в преобладании западного переноса влажных воздушных масс, второе — в увеличении годовых амплитуд температуры воздуха до 33°C, в резких колебаниях её в течении суток, в быстром повышении температуры весной и быстром понижении осенью. Приходящие с Атлантического океана влажные воздушные массы зимой приносят тепло, летом — прохладу. Вторжение арктического воздуха летом и континентального — из Сибири зимой вызывают резкие похолодания.

На равнинной части района абсолютная амплитуда температуры воздуха измеряется в пределах 84°С. На вершинах и верхних открытых частях склонов она уменьшается до 75°С, в долинах, котловинах она увеличивается до 90°С. Среднемесячная температура самого теплого месяца июля составляет +19°С, а самого холодного месяца января -15°С. Среднегодовая температура равна +2,3°С. Абсолютный максимум температуры иногда достигает до +39°С, абсолютный минимум (тоже редко) — до -45°С мороза и даже ниже.

Продолжительность теплого периода года (с положительной температурой) в районе в среднем 201 день (примерно с первой декады апреля до третьей декады октября), а холодного периода — 164 дня. Последние зимние заморозки заканчиваются в среднем 18 мая (с колебаниями от 17 апреля по 6 июня), первые осенние заморозки начинаются в среднем 22 сентября (с колебаниями от 26 августа до 7 октября.). Продолжительность периода без заморозков составляет 126 дней (с колебаниями от 93 до 148 дней).

Среднегодовое количество осадков составляет 420 мм с колебаниями от 260 мм (1934) до 781 мм (1964). Осадки в теплый период (апрель-октябрь) выпадают в виде дождей, большей частью имеют ливневый характер, нередко с грозами и градом. Устойчивый снежный покров устанавливается в середине второй декады ноября, к середине марта достигает до 38 см высоты, с запасом воды в нем 122 мм.

В районе преобладают ветры юго-западного (25%) и южного (22%) направлений, наблюдается некоторая разница во временах года. Так, зимой преобладает ветер южного (34%) и юго-западного направлений (28%), а летом же ветры северного (19%), юго-западного (16%), северо-восточного (16%) и западного (13%) направлений. Дни со штилями в районе составляют 13% в году. Наиболее сильные ветры наблюдаются с декабря по март, маловетреными месяцами считаются июль-август

1.4. Орогидрография

На территории района рельеф увалисто-сыртовый, характеризуется слабой наклонностью поверхности к северу — которая разрезана системой оврагов, балок и речных долин, относится в большей части к территории Бугульминско Белебеевской возвышенности и Общему Сырту. Высота местности над уровнем моря колеблется в пределах 200-300 метров, местами достигает 400 и более метров. Вершины гор-увалов носят платообразный характер. Более высокие горы-увалы формировались в северной и северо-восточной части района и залегают вдоль реки Стивензя — это первая гряда. С востока на запад, примерно по середине территории района, протекает река Ря, как бы прочерчивая границу второй гряды гор-увалов. Отсюда к южной и юго-западной границам района высота увалов сильно снижается, и вдоль реки Тарказы увалы образуют третью гряду гор. Первая и вторая гряда тянутся с севера на юг, и их вершины облеснены, а третья гряда в основном имеет черты ковыльных степей.

Местами можно наблюдать выходы горных пород. Среди них выделяются скалы песчаников высотой до 20—25 метров, расположенные восточнее села Усман-Ташлы. Их гряды тянутся по правому берегу родника Кызыл-Чишма, где громадные глыбы песчаников названы Таш-Урда.

### В пределах Ермекеевского района нет крупных водных артерий. На границе района с Оренбургской областью и Татарстаном протекает приток Камы — река Ик, куда впадают реки Талды-Булак, Тарказы, Ря с притоками Кульчум, Азангелка (Азан-Елга), Шарлама, Сулли, а также Кидаш с притоками Стивинзя (Стевензя), Ташлы, Амяш, Улькай, Тавашла и многочисленное количество родников и небольших речек с красивыми местными названиями («Шарлык чишмасы», «Байкал чишмасы», «Кызыл чишма» и другие). Их красота воспевается в песне Раиса Ханнанова и Абузара Зарипова «Ярмәкәйнен шишмәләре».

Реки имеют равнинный характер, у них небольшие уклоны и скорость течения невысокая. Маловодны. Поймы сухие, ровные, покрытые луговой растительностью, кустарником и в отдельных местах залесены. Питание рек в основном снеговое — 60-80% составляют талые воды, лишь 10-30% годового стока формируются за счет подземного питания, остальное — за счет дождей.

Весеннее половодье в реке Ря можно наблюдать в период с 8 марта по 22 апреля. Максимальный уровень воды достигает возле села Рятамак до 306 см при отметке нуля 128,82 см. Раннее поступление уровня отмечено 25 марта, позднее — 20 мая.

Летом и зимой реки сильно мелеют, но нередки случаи дождевых паводков. На территории района имеются небольшие озёра Атам-Куль, Кара-Куль, Ташлы-Куль, Зингереевское, Суерметовское, Васильевское, Кулбаевское и другие.

Немало возведено прудов — Абдулкаримовский, Калиновский, Ермекеевский (так называемый ГЭС у села Ермекеево) и так далее. В 2009 году введено в строй крупнейшее в районе водохранилище на реке Стивензя у села Старошахово для обеспечения водой населения города Октябрьский (Ермекеевское водохранилище).

Казанско-татарский водоносный комплекс (P2kz + P2t) выделен в пределах Бугульминско Белебеевской возвышенности, междуречий Сюнь – База, Быстрый Танып – Буй. В северной части комплекс характеризуется средней водообильностью: дебиты родников от 0,2– 3,0 до 15,0 л/с при хорошем качестве, дебиты скважин 0,1–1,0 л/с, водопроводимость 13–16 м2 /сут.

Южнее г. Туймазы комплекс представлен терригенно-карбо-натными отложениями с переслаиванием водоносных и водоупорных слоев, что создает сложную картину соотношений (подвешенных – разноэтажных) водоносных слоев (до семи) на разных уровнях. 45 Межпластовые воды выше уреза рек безнапорные, каждый слой имеет свой уровень с разрывом до 10–20 м и более. Мощность толщи пресных вод может достичь 100–150 м. Воды разгружаются многочисленными родниками с наибольшими дебитами до 50–100 л/с, дебиты скважин 1–5 л/с (возможны и до 20 л/с), водопроводимость обычно 30–40 м2/сут, в долинах до 600–800 м2/сут.

Воды комплекса широко используются для централизованного (водозаборы до 1,0–6,5 тыс. м3 /сут) и децентрализованного водоснабжения путем каптажей родников и скважинных водозаборов. Утвержденные запасы по МПВ — родникового стока от 6,0 тыс. м3 /сут до 30,0 тыс. м3 /сут; производительность отдельных водозаборов до 1,0–3,0 тыс. м3 /сут.

- ХАРАКТЕРИСТИКА ВОДОЗАБОРНОЙ СКВАЖИНЫ

Водозабор1 (скважина № 1В) расположен в центральной части с. Суккулово, на левом склоне долины р. Стивинзя, на расстоянии 374 м. Топооснова N-39-72-А. Насос расположен на глубине 50 м.

Абсолютная отметка  191 м.

Насос – ЭЦВ 6-10-110, автоматика.

Глубина – 70 м.

Дебит – 1,7 л/с

Водозабор2 (скважина № 2В) расположен на западной окраине с. Суккулово, на левом склоне долины р. Стивинзя, на расстоянии 965 м . Топооснова N-39-72-А. Насос расположен на глубине 60 м.

Абсолютная отметка  198 м.

Насос – ЭЦВ 6-10-110, автоматика.

Глубина – 70 м.

Дебит – 1,7 л/с

Водозабор3 (скважина № 1В) расположен на западной окраине с. Купченеево, на правом склоне р. Купченеево, на расстоянии 450 м. Топооснова N-39-72-А. Насос расположен на глубине 60 м.

Абсолютная отметка  302 м.

Насос – ЭЦВ 6-10-110, автоматика.

Глубина – 70 м.

Сведения по разведочно-эксплуатационным скважинам             Таблица 2.1

| № п/п | № скв. | Глубина скв., м | Состав горизонта | Интервал установки фильтров, м | Уровень, м | Результаты откачки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | статический | динамический | Q, л/с/м3час | S, м | q, л/с |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 1В | 70 | Суглинок с обломками коренных пород | 35-50 | 17 | 33,1 | 1,70 | 16,1 | 0,1 |
|  | 1988г. |  | Переслаивание глины бурой с доломитизированными известняком |  |  |  | 6,12 |  |  |
|  |  |  | Доломит мергелистый |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Известняк светло-серый |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Песчаник светло-серый |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Аргиллит серый |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2В | 70 | Суглинок с обломками коренных пород | 35-40 | 18 | 34,1 | 1,70 | 16,1 | 0,1 |
|  | 1988г. |  | Переслаивание глины бурой с доломитизированными известняком | 43-54 |  |  | 6,12 |  |  |
|  |  |  | Доломит мергелистый |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Известняк светло-серый |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Песчаник светло-серый |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Аргиллит серый |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1В | 70 | Суглинок серый, плотный | 55-60 | 30 | 38 | 1,70 | 8 | 0,06 |
|  | 1976г. |  | Известняе серый, глинистый, плотный, участками окварцованный |  |  |  | 6,12 |  |  |

3.  КРАТКАЯ ГЕОЛОГО-ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

РАЙОНА РАБОТ

Геологическое строение и гидрогеологические условия участка даны по результатам буровых и опытных работ выполненных при сооружении эксплуатационных скважин, а также и ранее проведенных работ.

Были представлены следующие материалы:

-  паспорт эксплуатационной скважины № 1В.

3.1 Геологическое строение территории

- Глубина погружения агрегата, L м.

3.2 Гидрогеологические условия

На глубину изученности на участке работ развит один казанско-татарский  водоносный горизонт, который эксплуатируется СП Суккуловский сельсовет.

Мощность подземных вод зоны экзогенной трещиноватости достигает 80–100 м. Ресурсы подземных вод определяются исключительно количеством атмосферных осадков. Таким образом, в пределах Предуралья к условно защищенным горизонтам отнесены: — площади распространения казанско-татарского  водоносного комплекса преимущественно с межпластовыми водами Бугульминско Белебеевской возвышенности;

Водоносный  горизонт  напорный.  Установившийся  уровень  подземных  вод зафиксирован на глубине 17,18,30 м. Мощность казанско-татарского водоносного горизонта изменяется от 17, 18, 30 до 33,1 34,1 35 м, мощность зоны активной фильтрации по скважинам изменяется в пределах 35-50, 43-54, 55-60м.

Дебит скважин по результатам откачек, выполненных насосами ЭЦВ 6-10-110, при загрузке на глубину 50,60,60 м, составил 6,12 м3/час, при понижении уровня воды в скважинах на 1,1-1,2 м, т.е. удельный дебит имеет значения до 0,1; 0,1; 0,06 л/с.

Питание подземных вод верхнепермского водоносного горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков.

Определение категории защищенности базировалось на методике ВСЕГИНГЕО,

разработанной В.М. Гольдбергом.

Методика расчета бальной оценки защищенности подземных вод представлена ниже.

Градации глубин и мощностей слабопроницаемых отложений и соответствующие им

баллы:

| Глубина уровня грунтовых вод (Н), м |
| --- |
| Н ≤ 10 | 10 < H ≤ 20 | 20 < H ≤ 30 | 30 < H ≤ 40 | 40 < H ≤ 50 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| Глубина уровня грунтовых вод (Н), м |
| --- |
| 50 < H ≤ 60 | 60 < H ≤ 70 | 70 < H ≤ 80 | 80 < H ≤ 90 | 90 < H ≤ 100 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Для рассматриваемых водозаборов глубина залегания уровня подземных вод 17,18,30 м, что соответствует 2,2,3 баллам.

| Мощность слабопроницаемого слоя (m 0 ), м |
| --- |
| m 0 ≤ 2 | 2 < m 0 ≤ 4 | 4 < m 0 ≤ 6 | 6 < m 0 ≤ 8 | 8 < m 0 ≤ 10 |
| а | б | с | а | б | с | а | б | с | а | б | с | а | б | с |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 8 | 5 | 7 | 10 |

| Мощность слабопроницаемого слоя (m 0 ), м |
| --- |
| 10 < m 0 ≤ 12 | 12 < m 0 ≤ 14 | 14 < m 0 ≤16 | 16 < m 0 ≤ 18 | 18 < m 0 ≤ 20 | m 0 > 20 |
| а | б | с | а | б | с | а | б | с | а | б | с | а | б | с | а | б | с |
| 6 | 9 | 12 | 7 | 10 | 14 | 8 | 12 | 16 | 9 | 13 | 18 | 10 | 15 | 20 | 12 | 17 | 25 |

Где индексы а, б и с обозначают: а – супеси и легкие суглинки (К≈0,1÷0,001м/сут), с –тяжелые суглинки и глины (К<0,001м/сут), б – смесь пород групп а и с.

В рассматриваемом гидрогеологическом разрезе слабопроницаемый слой представлен отложениями четвертичного возраста известняком и глиной мощностью 30,70 м, что соответствует 25,25,25 баллам.

Сумма баллов, обусловленная градациями глубин залегания подземных вод, мощностями  слабопроницаемых  отложений  и  их  литологией,  определяет  степень защищенности грунтовых вод.

Таким образом, общая сумма составит:

СКВ.  № 1В  2+25=27 баллов.

СКВ.  № 2В  2+25=27 баллов

СКВ.  № 1В  3+25=28 баллов

По сумме баллов выделяются шесть категорий защищенности подземных вод.

Категории защищенности подземных вод (по сумме баллов) от поверхностного загрязнения

| Категории условий защищенности | I | II | III | IV | V | VI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма баллов (Σ) | Σ ≤5 | 5< Σ ≤10 | 10< Σ ≤15 | 15< Σ ≤20 | 20< Σ ≤25 | Σ >25 |

С суммой баллов 27,27,28 эксплуатируемые подземные воды водоносного горизонта относятся к  VI группе защищенные.

4. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ НА ВОДОЗАБОРЕ

Согласно закону РФ «О недрах», «Положению о порядке лицензирования пользования недрами» ответственность за соблюдение установленных стандартов (норм, правил) по охране недр, земель, вод и других объектов природной среды, установленного режима эксплуатации недр возлагается на Недропользователя.

Лицензия на право пользования недрами – отсутствует (на стадии оформления обслуживающей организацией).

Целевое назначение и вид работ – добыча питьевых подземных вод для хозяйственно питьевых нужд населения 94,4; 53,4 м3/сут (34,5; 19,5; тыс.м3/год). Для обеспечения питьевой водой существуют водозаборы с эксплуатационной  скважиной.

| Водозабор | Наименование населенного пункта | Расчетное водопотребление, м3/сут | Расчетная возможность подачи водозабора, л/с м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| СКВ. 1В | с. Суккулово | 94 | 1,7 | 146 |
| СКВ. 2В |  |  | 1,7 | 146 |
| СКВ. 1В | с. Купченеево | 53 | 1,7 | 146 |

Для обеспечения населения водоснабжением запасы по водозаборам имеются.

В настоящее момент на участках водозаборов пробурено по одной эксплуатационной скважины №1В, 2В, 1В.

Работы по бурению скважин выполнены –   1988,1988,1976 г.

Проектная и фактическая глубина скважин, м – 70.

Эксплуатируемый водоносный горизонт – нижнеказанский

Водовмещающими породами служат известняк светло-серый на глинистом цементе.

Дебит скважин -  1,7 л/с ( 146 м3/сут).

Обустройство эксплуатационных скважин выполнено с использованием подземных колодцев.

- Насосная станция на скважине с насосами ЭЦВ 6-10-110 производительностью 10 м3/час.

Скважины оборудованы люками, оголовки расположены на расстоянии 60-70 см от уровня люка, над скважинами размещены павильоны 2х2 м,  устья  герметизированы, имеются краны для отбора проб, отверстия для проведения замеров статического и динамического уровня.

Выпуски из насосных станций на скважинах оборудованы водоводом, по которому вода транспортируется абонентам (установлена автоматика подачи воды). Водовод прокладывается из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 диаметром  100 мм и протяженностью с. Суккулово 9900 м, с. Купченеево 1700 м.

Для подачи воды к потребителям насосная станция II подъема не требуется.

Обеззараживание воды не производится, т.к. качество питьевой воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода…»

Выгребные ямы, расположены на территории третьего пояса ЗСО в с. Суккулово (в/з1, в/з 2), в с. Купченеево в зону трех поясов не попадают, население пользуется герметизированными выгребными ямами, на вывоз заключен договор №2 от 04.04.2018г.

(см. Приложение 3,4)

Территория  водозабора  спланирована  с  учетом  отвода  поверхностного  стока, грунтовые дороги подведены к скважинам, электрощиту.

Территория не ограждена.

ЗСО первого пояса не соответствует радиусу 30 м. от скважин (в стеснённых условиях).

Работа водозабора автоматизирована.

Насосные станции над скважинами

Для управления насосными станциями принято низковольтное комплектное устройство, выполняющее следующие функции:

- местный пуск и остановка насосного агрегата;

- защиту скважинных насосов от «сухого хода» (отключение при минимальном уровне в скважине);

- отключение электронасоса при перегрузке, коротком замыкании;

- автоматический пуск и останов насосного агрегата;

- исключение автоматического повторного запуска электронасоса при срабатывании любого вида защиты при условии, что напряжение сети не исчезло.

Автоматический пуск и останов насосного агрегата имеется СУПН-1.

- ХАРАКТЕРИСТИКА КАЧЕСТВА ПОДЗЕМНЫХ ВОД

Наблюдения за качеством подземных вод проводят в соответствии с требованиями ГОСТа 2761-84 "Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения", Санитарная охрана источников" и СанПиНа 2.1.4.559-96 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

Комплекс контролируемых нормируемых показателей устанавливается в зависимости от местных природных геолого-гидрогеологических и гидрогеохимических условий, особенностей антропогенной нагрузки. В состав его входят отдельные обобщенные показатели, а также показатели органолептических и санитарно-токсикологических свойств воды, предельно допустимые концентрации, которых регламентируются выше перечисленными ГОСТами и СанПиНами.

Количество и периодичность отбора проб воды для лабораторных исследований регламентируется лицензионными соглашениями либо определяется органами Госсанэпиднадзора.

Анализ качества подземных вод на площадке водозабора СП Суккуловский сельсовет МР Ермекеевский район РБ проводится по результатам данных аккредитованного испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центра гигиены эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городе Белебей, Белебеевском, Ермекеевский, Альшеевский районах.

Протоколы исследования питьевой воды

№  3555, 3556, 3557  от 30.06.2015 г.;

№  2729, 2730, 2731  от 31.08.2018 г     прилагаются, (см. Приложение 2).

Таблица 3.1. Основные показатели качества подземных вод водозаборных скважин

| Номер | Дата | Наименование показателей |
| --- | --- | --- |
|  |  | Запах,не более 2 | Привкус, не более 2 | Цветность не более 20 | Мутность не более 2,6 | ГХЦГ, мг/л 0,002 | ДДТ , мг/л 0,005 | pH,в пределах 6-9 | Сухой остаток, мг/л не более 1000 | Жесткость общая, не более 10 | Окисляемость, мг/л не более 5,0 | Нефтепродукты, мг/л 0,1 | Аммиак, мг/л не более 2,0 | Нитрит-ион, мг/л не более 3,0 | Нитраты, мг/л не более 45 | Сульфаты, мг/л не более 500 | Хлориды, мг/л не более 350 | Фториды, мг/л 1,5 | Бенз/а/пирен, мг/л 0,005 | Алюминий, мг/л 0,5 | Хром, мг/л 0,05 | Марганец, мг/л 0,1 | Железо, мг/л не более 0,3 | Медь, мг/л 1,0 | Цинк, мг/л 5,0 | Мышьяк, мг/л 0,05 | Кадмий, мг/л 0,001 | Ртуть, мг/л 0,0005 | Свинец,мг/л 0,03 | Гептахлор, мг/л 0,5 | ОКБ, отсутствие | ТБК, отсутствие | ОМЧ, не более 50 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
|  |  | с. Суккулово , скважина 1В |
| № 3556 | 30.06.2015 | 0 | 0 | <1 | <0,25 | <0,001 | <0,001 | 7,5 | 294 | 2,9 | 1,12 | <0,01 | <0,01 | <0,3 | 17 | 24,0 | 8,8 | 0,12 | <0,001 | <0,1 | <0,05 | <0,01 | <0,1 | <0,1 | <0,34 | <0,012 | <0,001 | <0,0001 | <0,007 | <0,001 | не обн. | не обн. | 6 |
| № 2729 | 31.08.2018 | 0 | 0 | <5 | <1 | <0,0001 | <0,0001 | 7,8 | 316 | 5 | 0,8 | <0,005 | <0,05 | <0,003 | 28,9 | <10 | 5,2 | <0,05 | <0,000002 | <0,05 | <0,025 | <0,01 | 0,1 | <0,005 | <0,005 | <0,0001 | <0,0005 | <0,0001 | <0,001 | <0,00002 | не обн. | не обн. | 6 |
|  |  | с. Суккулово, скважина 2В |
| № 3557 | 30.06.2015 |  |  |  |  |  |  | 7,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <1 | <1 |  | <0,1 |  | <0,5 |  |  |  |  |
| № 2730 | 31.08.2018 | 0 | 0 | <5 | <1 | <0,0001 | <0,0001 | 8 | 335 | 5,2 | 0,8 | <0,005 | <0,05 | <0,003 | 26,1 | <10 | 4,1 | <0,05 | <0,000002 | <0,04 | <0,05 | <0,01 | 0,1 | <0,005 | <0,005 | <0,0001 | <0,00015 | <0,0001 | <0,001 | <0,00002 | не обн. | не обн. | 4 |
|  |  | с. Купченеево, скважина 1В |
| № 3555 | 30.06.2015 | 0 | 0 | < 1 | <0,25 | <0,001 | <0,001 | 7,5 | 294 | 2,9 | 1,12 |  | <0,1 | <0,03 | 17 | 24 | 8,8 | 0,12 | <0,001 | <0,1 | <0,05 | <0,01 | <0,1 | <0,1 | <0,34 | <0,012 | <0,001 | <0,0001 | <0,007 | <0,001 | не обн. | не обн. | 6 |
| № 2731 | 31.08.2018 | 0 | 0 | <5 | <1 | <0,0001 | <0,0001 | 7,8 | 409 | 5,8 | 0,9 | <0,005 | <0,05 | <0,003 | 29,1 | <10 | 4,9 | 0,05 | <0,000002 | <0,05 | <0,025 | <0,01 | 0,1 | <0,005 | <0,005 | <0,0001 | <0,0005 | <0,0001 | <0,001 | <0,00002 | не обн. | не обн. | 6 |

Примечание:

- обязательное ведение журнала в электронном виде,

- проводить анализ полученных результатов,

- принимать соответствующие меры, при ухудшении качество воды или ее не соответствии с нормативами.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ

6.1 Конструкция скважин

Конструкция эксплуатируемой скважины принята согласно паспорта на эксплуатационную скважину № 1В.

Бурение скважин осуществлялось станком УРБ-3 А3 без отбора керна.

Глубина скважин и их конструкция выбирались исходя из условий полного вскрытия отложений и возможной эксплуатации скважин насосами.

Бурение скважин по известняку с прослойками песчаника, алевролита осуществлялось с обсадкой трубами d-219-168 мм, в инт. 0,0-30,0 м.

Бурение скважин по карбонатным отложениям (глины, с прослойками мергелия и известняка) осуществлялось 3-х ШД d -244 мм, ствол скважин в инт. От 30-70 м  и 70-95 м открытый.

В качестве промывочной жидкости использовался глинистый раствор при проходке песчано-глинистых отложений и разрушенной зоне карбонатных пород и вода при проходке устойчивых карбонатных пород.

6.2 Опробование и приемка скважин

После выполнения буровых работ в скважинах был проведен следующий комплекс

гидрогеологических исследований:

1. Прокачка скважины эрлифтом

2. Определение статического уровня подземных вод верхнепермского водоносного

горизонта и наблюдение за скоростью его снижения и восстановления в процессе

прокачки и опытной откачки.

3. Откачка скважины насосом

4. Отбор проб воды из скважины на сокращенный химический анализ (6 проб) и

микрокомпоненты (2 пробы).

После  установки  фильтра  и  прокачки  скважины,  для  определения  ее производительности выполняется опытная откачка на два понижения уровня воды, начиная с минимального. Производительность скважины при первом понижении принимается равной проектному дебиту, при втором понижении – на 25-30% больше.

Общая продолжительность откачки не менее 3-х суток, из них по 1-1,5 суток на каждом

понижении после установления постоянного динамического уровня при заданном дебите.

В процессе откачек замеряются статический и динамический уровни, дебит скважины, время восстановления уровня до статического после окончания откачки. Динамический уровень вначале откачки замеряется через 1, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 60 минут и далее каждые 2 часа.

Аналогично с такой же периодичностью производятся замеры восстановления уровня воды после завершения откачки.

Эти данные отражаются в паспорте сооружаемой скважины.

Глубина загрузки насоса должна быть ниже фактического динамического уровня не менее чем на 2-3м.

Для целей эксплуатации скважины рекомендуется оборудовать насосами ЭЦВ 6-10-110 с глубиной загрузки 50,60,60 м.

- РАСЧЕТ ЗОН САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ (ЗСО)

Зоны санитарной охраны рассчитывались в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Зона санитарной охраны источников водоснабжения в месте забора воды должна состоять из трех поясов: первого – строго режима, второго и третьего – режимов ограничения.

Рассматриваемый водозабор осуществляет эксплуатацию пресных подземных вод.

Перспективная потребность в питьевой воде согласно водохозяйственного расчета составляет по с. Суккулово 120 м3/сут., по с. Купченеево 70 м3/сут.

По  предварительной  оценке  эксплуатационных  запасов  подземных  вод казанско-татарского водоносного горизонта, с учетом первоначальной дополнительной потребности в воде 60 м.куб/ сут, нагрузка на скважину по производительности насоса составляет 10 м.куб./час, по данным администрации насос работает за сутки по 5-6 часа.

Водоносный  горизонт  защищен  верхним  водоупором  толщей  четвертичных слабопроницаемых отложений. В связи, с чем данный водоносный горизонт в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 квалифицируется, как защищенный с установкой первого пояса зоны санитарной охраны в радиусе 30 м.

В состав зоны санитарной охраны входят три пояса: первый пояс – зона строгого режима, второй и третий – пояса ограничений.

Первый пояс зоны санитарной охраны скважины устанавливается строго в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Зоны санитарной охраны для II и III третьего поясов скважин рассчитывались на основе пособия к СниП 2.04.02-84, использующего аналитические методы расчета зон санитарной охраны водозаборов подземных вод приведенных в литературном пособии А.Е.Орадовская, Н.Н.Лапшин «Санитарная охрана водозаборов подземных вод» (Москва «Недра», 1987г.).

Данная методика была рекомендована пособием по проектированию сооружений для забора подземных вод (к СНИП 2.04.02-84):

- п.13.15 «…. Вследствие сложности гидрогеологических условий область захвата водозабора имеет неправильные геометрические очертания, выявление которых возможно только на основе графоаналитических построений»;

- п.13.20 «Методы определения размеров ЗСО аналитическим способом разработаны для следующих расчетных схем фильтрации в однородных пластах 1:

1Рекомендации по гидрогеологическим расчетам для определения границ второго и третьего поясов зон санитарной охраны подземных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения. – М.: ВНИИ ВОДГЕО, 1983. Орадовская А. Е., Лапшин Н. Н. Санитарная охрана водозаборов подземных вод. – М.: Недра, 1987. »

Рассматриваемый водозабор – это водозабор локального типа. Конфигурация области питания водозабора, работающего в неограниченном изолированном пласте, аналогична области питания водозабора, в данном случае также имеет водораздельную точку N.

Схема неограниченного водоносного горизонта соответствует условиям эксплуатации водозаборного сооружения в достаточно протяженном по площади водоносном горизонте, когда естественные границы горизонта (реки, водоемы, участки выклинивания пород) находятся за пределами области влияния водозабора.

Рассматриваемые скважины представляют собой локальный водозабор. Расчетные зависимости для определения основных элементов фильтрационного потока при работе одиночного или группового сосредоточенного водозабора в неограниченном изолированном горизонте при наличии естественного потока подземных вод с интенсивностью q проводятся на основе формул и приложений (А.Е.Орадовская, Н.Н.Лапшин «Санитарная охрана водозаборов подземных вод»), по которым определяются основные параметры ЗСО водозаборов в рассматриваемых условиях.

Для определения границ второго и третьего пояса ЗСО водозабора с расчетным временем передвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозаборным скважинам Т=200сут (А.Е.Орадовская, Н.Н.Лапшин «Санитарная охрана водозаборов подземных вод» -М.»Недра», 1987 на таблицу 6. Стр 85) (для второго пояса) и передвижения химического загрязнения – 10000сут (для третьего пояса):

7.1. Граница первого пояса ЗСО.

Для артезианской скважины формируется санитарно защитная зона, или зона I пояса. В основе ее создания заложен принцип сохранности водоносного горизонта. Особенность I пояса состоит в том, что вода не загрязняется посторонними примесями, поступающими с поверхности, за счет наполнения из расположенных выше источников воды.

Для артезианской скважины ЗСО располагается на расстоянии не меньше чем 30 м от ее дислокации. Если скважина находится под незащищенным горизонтом, подземные воды могут быть загрязнены и возникает необходимость увеличить радиус: в этом случае он составит около 50 м.

Особые условия, а именно отсутствие вероятных каналов загрязнения воды, позволяют уменьшить санитарно защитную зону в первом поясе до 15-25 м. К первой зоне предъявляются особые требования, касающиеся расположения объектов хозяйственного и промышленного назначения, которые не принадлежат к системе, обеспечивающей водоснабжение.

## Санитарно защитная зона

Многочисленные бактериальные загрязнения способны ухудшать качество питьевой воды. Производя расчет рубежей защитной зоны, необходимо определить границы, препятствующие проникновению в скважину загрязняющих веществ. Границы для зоны устанавливают, исходя из следующих принципов:

- Вода на территорию скважины не должна попадать с мест, расположенных далее от границы скважины.

- Время доставки воды от границ санитарной зоны до скважины должно быть в пределах, но не менее чем срок ее работы.

Ширина зоны, которая находится около скважины, в противоположном направлении движения воды, определяется по формуле А = 2R1, где R1 – это радиус . Ширина зоны, но уже по направлению протекания воды, вычисляется по формуле В = 2R2, где R2 = R1/2.

Основной параметр, который указывает на длину участка от границы зоны до скважины, – это время перемещения загрязненной воды к водозаборному оборудованию. Его можно обозначить как Тм. Если при гидрогеологической разведке обнаружены плохо защищенные воды, то Тм составит 400 суток. Для защищенных межпластовых вод расчет составит иную цифру: Тм – 200 суток для I и II климатического района.

Первый пояс зоны санитарной охраны устанавливается в целях устранения возможности случайного или умышленного загрязнения подземных  вод в пределах водозабора. Размеры первого пояса ЗСО устанавливаются в зависимости от условий защищенности водоносного горизонта от поверхностного загрязнения.

К защищенным подземным водам относятся напорные и безнапорные воды, имеющие в пределах всех поясов сплошную водоупорную кровлю, исключающую возможность местного питания из вышележащих водоносных горизонтов или с поверхности земли. Граница первого пояса ЗСО устанавливается на расстоянии 30м от водозаборных скважин.

К недостаточно защищенным подземным водам относятся подземные воды первого от поверхности водоносного горизонта, получающие питание на площади его распространения, а так же напорные и безнапорные межпластовые воды, которые в результате снижения уровня при эксплуатации водозабора получают питание из вышележащих недостаточно защищенных водоносных комплексов. Границы первого пояса на таких участках устанавливаются на расстоянии 50м от водозаборных скважин.

## Условия защищенности водоносного горизонта

В соответствии с п. 2.6 «Рекомендаций по гидрогеологическим расчетам…» время просачивания поверхностных вод (t0) через породы зоны аэрации определяется по следующей формуле:

где: интенсивность n0–активная пористость пород зоны аэрации;

k0– средневзвешенный коэффициент фильтрации пород зоны аэрации;

m0– средняя мощность пород зоны аэрации, м;

е – инфильтрация условно загрязненных вод через толщу пород зоны аэрации, принимаемая равной 30% от среднегодовой суммы атмосферных осадков.

В табл. 4.1 приведены основные параметры для определения времени просачивания поверхностных вод через породы зоны аэрации

Таблица 4.1

Определение размеров первого пояса ЗСО водозабора

| Водозаборы | n0 | k0 | m0 | е | t0 | Радиус первого пояса ЗСО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| №1 скв.1В | 0,3 | 1 | 16,1 | 0,0004 | 890 | 30 |
| №2 скв.2В | 0,3 | 1 | 16,1 | 0,0004 | 890 | 30 |
| №3 скв.1В | 0,3 | 1 | 8 | 0,0004 | 442 | 30 |

Таким образом, фактическое время просачивания поверхностных вод через толщу пород зоны аэрации превышает расчетное время выживаемости бактерий (400 суток), водоносный горизонт является защищенным, размер первого пояса ЗСО должен быть организован в радиусе 30 м от водозаборной скважины.

Размеры первого пояса ЗСО, ввиду того, что водоносный горизонт защищён от загрязнения с поверхности, предусмотрено устройство герметизированного оголовка, согласно требованиям СниП 2.04.02-84 «Водоснабжение..» и СанПиН 2.1.4.1110-02, могут быть сокращены из-за того, что скважина находится в стесненных условиях.

В зону распространения первого пояса попадают:

- в/з 1 с. Суккулово эксплуатационная скважина № 1В, водопроводные сети диаметром 100 мм, внутрипоселковая дорога (в стесненных условия на расстоянии 17 м);

- в/з 2 с. Суккулово эксплуатационная скважина № 2В, водопроводные сети диаметром 100 мм;

- в/з 3 с. Купченеево эксплуатационная скважина № 1В, водопроводные сети диаметром 100 мм, дорога местного значения с твердым покрытием.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 проектом предусматривается ограждение и озеленение территории зоны санитарной охраны первого пояса, для отвода поверхностных вод предусмотрена дождевая канализация.

Через всю территорию первого пояса рассматриваемых водозаборах отсутствует дорожки с твердым покрытие к скважинам, что не соответствует СанПиН 2.1.4.1110-02.

Оставшаяся часть территории первого пояса озеленена газонными травами, что соответствует СанПиН 2.1.4.1110-02.

Проектируются лотки для отвода поверхностных стоков с территории водозабора.

Ограждение территории площадки первого пояса необходимо выполнить из деревянного штакетника. Ворота деревянные, распашные, шириной 4,0м. Высота ограждения 1,5м.

Согласно СниП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» п.14.5 предусматривается охранное освещение по периметру ограждения, при этом светильники надлежит устанавливать над ограждением из расчета освещения подступов к ограждению, самого ограждения.

Автоматизация работы подземного водозабора выполнена в объеме, обеспечивающем его эксплуатацию без постоянного пребывания на нем обслуживающего персонала, и предусматривает автоматическое, местное управление в режиме водоподъема, которое осуществляется в зависимости от заданного давления в напорном трубопроводе.

Пожарная безопасность объекта в проекте обеспечивается системой мер связанных с предотвращением пожара и противопожарной защиты, а также проведением организационно-

технических мероприятий по организации противопожарного режима, как при эксплуатации объекта, так и на стадии строительства.

Сеть существующих проездов в пределах водозаборного узла решает обеспечение планируемой производственной деятельности и противопожарного обслуживания зданий и сооружения.

Размеры проектируемого ограждения первого пояса ЗСО для водозаборов:

| с. Суккулово | Водозабор | СКВ.1 | 45 х 60 | м | не огорожены |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Водозабор | СКВ.2 | 60 х 60 | м | не огорожены |
| с. Купченеево | Водозабор | СКВ.3 | 60 х 60 | м | не огорожены |

Размеры первого пояса ЗСО, ввиду того, что водоносный горизонт защищён от загрязнения с поверхности, предусмотрено устройство герметизированного оголовка, согласно требованиям СниП 2.04.02-84 «Водоснабжение..» и СанПиН 2.1.4.1110-02, могут быть сокращены из-за того, что скважина находится в стесненных условиях.

Выполнение мероприятий по первому поясу согласно СанПиН 2.1.4.1110-02:

- Территорию первого пояса строго режима находиться в стесненных условиях, необходимо привести в соответствие с расчетами, согласно действующим нормативам:

1. в/з 1 с. Суккулово СКВ.1В с юго-западной стороны на 17 м проходит внутрипоселковая дорога, возможность сократить ограждение первого пояса до размеров 45 х 60м ;

2. в/з 2 с. Суккулово СКВ.2В с северо-западной стороны на расстоянии 20м до дороги и 30 м до жилых строений, ограждение первого пояса выполнить с размерами 60х60м;

3. в/з 3 с Купченеево СКВ.1В с восточной стороны на расстоянии 7 м проходит дорога с переходным покрытием, необходимо привести территорию в соответствиями с нормативами и решить вопрос о переносе дороги на соответствующее расстояние;

- Мероприятия по контролю за сохранностью ограждения 1-го пояса ЗСО радиусом 30 м от  скважины, выполнять постоянно и организовать освещение охраняемой территории;

- Регулярно проводить осмотр герметичности оголовков, устьев скважин и устройств заливки насосов, своевременно устранять все  неполадки.

Графическое изображение в масштабе 1:500. (см. Приложение 4)

В связи с выявленными несоответствиями по установлению первого пояса зоны санитарной охраны  для рассматриваемых водозаборов в гл. 10, мероприятиях по соблюдению санитарных требований на 2019 год. По содержанию  первого  пояса  ЗСО  был  внесен  список  мероприятий  согласно предъявляемым требованиям СанПиН 2.4.1.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

7.2.  Границы второго пояса ЗСО

Границы 2-го пояса определяются гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, попадающее в водоносный комплекс за пределами второго пояса, не достигнет водозабора за определенное время. Величина  времени продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору является основным параметром, определяющим расстояние от водозабора до границ второго пояса ЗСО.

Время (Т) продвижения микробного загрязнения и его нейтрализации до скважины определяется согласно таблице № 1 (СанПиН 2.1.4.1110-02) и составляет 400 суток. Расчеты проведены по методическому пособию [2] в таблице 4.2, 4.3.

Например, при = 10 000 куб.м/сут (водозабор вполне солидного райцентра), = 20 м, = 0.1 получим для II пояса (= 200÷ 400 сут) = 560÷ 800 м; для III пояса (= 104 сут) = 4000 м.

Рис.

Понятно, что при наличии потока ЗСО приобретает эллипсовидную форму.

Вверх по потоку размер ЗСО будет больше, т.к. здесь складываются градиент естественного потока и градиент депрессионной воронки. Реально ЗСО на местности назначается в виде прямоугольника, в который вписывается расчетный эллипс (рис. 2. В этом случае для каждого пояса (II и III) должны быть раздельно рассчитаны три геометрических размера ЗСО:

- Полуширина ЗСО выше по потоку: теоретически «на бесконечности» (практически уже на

расстоянии порядка 3÷4) она равна полуширине зоны захвата , т.е.;

для конкретного времени определяется по зависимости .

- определяется из уравнения , где  - погонный (единичный) расход естественного потока.

- Размер пояса ЗСО вверх по потоку  - из уравнения .

- Размер вниз по потоку  - из уравнения

Область питания водозабора отделяется от внешней части области фильтрации раздельной, или нейтральной, линией тока (траекторией движения). На этой линии располагаются одна или несколько важных с точки зрения охраны водозаборов раздельных, или критических, точек N. Вблизи этих точек образуется застойная зона, а в самих точках N скорость движения воды равна нулю.

Область питания следует отличать от области влияния водозабора, т. Е. части водоносного пласта, в пределах которой эксплуатация водозабора вызывает практически ощутимые понижения; уровней подземных вод. Прежде всего, эти области могут существенно отличаться по расположению и площади. Например, точки А и В на рис. 13 расположены вблизи водозабора и поэтому могут находиться в области влияния водозабора, но в то же время они находятся за пределами области его питания. Наоборот, точки С и D на рис. 13 располагаются внутри области питания, но настолько далеко от водозабора, что его влияние на положение уровней подземных вод здесь может быть практически незаметно. В отличие от области влияния, размеры которой в большинстве случаев не зависят от естественного потока подземных вод, форма и размеры области питания водозабора в значительной степени определяются направлением и скоростью естественного потока.

Рис. Схема фильтрации подземных вод к водозабору: 

1 — линии тока; 2 — нейтральная линия тока; 3 — граница ЗСО; 4 — водозабор; 5 — область захвата; 6 — область питания; 7 — направление естественного потока подземных вод; S — раздельная точка, q — естественный поток подземных вод; R и г — максимальные расстояния по оси х от водозабора до верхней и нижней границ области захвата на время Т; L — длина ЗСО; Id — ширина 3СO

Из сказанного ясно, что зона санитарной охраны должна располагаться в пределах области питания водозабора. Для дальнейшего уточнения положения границ этой зоны выделим другой важный элемент фильтрационного потока — область захвата водозабора, которая представляет собой часть области питания. Все частицы воды, располагающиеся внутри области захвата, достигают водозабора за тот или иной конечный расчетный промежуток времени Т. В плане область захвата одиночного водозабора на каждый момент времени приближенно может быть изображена в виде эллипса, вытянутого вдоль потока подземных вод. В процессе эксплуатации водозаборного сооружения область, непрерывно увеличивается. Предельное ее положение, достигаемое при теоретически бесконечном времени, устанавливается по раздельной (нейтральной) линии.

Как уже отмечалось, границы второго и третьего поясов зоны санитарной охраны назначаются таким образом, чтобы имеющиеся или возможные загрязнения подземных вод не могли поступить в водозабор в течение намеченного срока. Исходя из этого, задачей гидрогеологических расчетов для обоснования зон санитарной –охраны является определение основных размеров и конфигурации области захвата водозабора, соответствующей расчетному периоду Т.

Как правило, область захвата водозабора имеет сложные очертания, что зависит от типа водозаборного сооружения, схемы размещения эксплуатационных скважин и гидрогеологических условий в районе расположения водозабора. Если реальная гидрогеологическая обстановка может быть схематизирована по основным расчетным показателям (обычно это возможно в относительно простых гидрогеологических условиях, а также на ранних стадиях проектирования), то область захвата водозабора и другие искомые величины для обоснования проекта ЗСО водозаборов подземных вод можно определить путем аналитических расчетов. При этом схематизируются не только гидрогеологические условия, но и сами водозаборы; обычно они представляются в виде одиночных или групповых сосредоточенных водозаборов («больших колодцев») или вытянутых линейных водозаборных систем.

Вторая зона (ЗСО-3 пояса) – зона ограничений – выделяется в пределах области, где необходимо предохранять водоносный пласт от попадания в него загрязнений, причем существует опасность попадания этих загрязнений в водозаборные скважины при миграции их по пласту.

Нейтральная линия тока (НЛТ), ограничивающая зону захвата потока подземных вод может быть рассчитана следующим образом: направим ось абсцисс вверх по потоку подземных вод с центром системы координат в центре водозабора. Тогда ось ординат пойдет перпендикулярно направлению потока.

Для построения НЛТ найдем точки пересечения ее с осями x и y:

| Параметр | Ед. изм. | №1 СКВ.1В | №2 СКВ.2В | №3 СКВ.1В |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Для построения НЛТ найдем точки пересечения ее с осями х и у |
| Хо= Q / 2 *π *T *lo | м | 23 | 23 | 23 |
| Уо= Q / 4 *T *lo | м | 37 | 37 | 37 |
| Определим асимптоту линии при х→∞ |
| У∞= Q / 2 *T *lo | м | 73 | 73 | 73 |
| Для ЗСО-3 пояса определим область пласта, в пределах которой может происходить химическое загрязнение подземных вод за время t =10000 сут. |
| R = √(Q*t)/ π*m *n | м | 311 | 311 | 411 |

В пределах зоны ограничений запрещается всякая деятельность, которая может привести к загрязнению подземных вод.

Любые работы необходимо либо исключить, либо проводить под строгим контролем, чтобы исключалось загрязнение водоносного горизонта, на который сооружен водозабор.

Расчеты границ  2  и 3  поясов зоны санитарной охраны.

Гидродинамические параметры и расчеты:

| Параметр | Ед. изм. | №1 скв.1В | №2 скв.2В | №3 скв.1В |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Q – расход | м3/час | 6,12 | 6,12 | 6,12 |
|  | м3/сут | 146,88 | 146,88 | 146,88 |
| Т1 – расчетное время микробного загрязнения (II пояс ЗСО) | сут | 400 | 400 | 400 |
| Т2 – расчетное время химического загрязнения (III пояс ЗСО) | сут | 10000 | 10000 | 10000 |
| km – водопроводимость | м2/сут | 4,83 | 4,83 | 2,4 |
| i– естественный уклон потока | - | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| n – водоотдача | - | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| m – мощность обводненных слоев | м | 16,1 | 16,1 | 8 |
| Параметры приняты с учетом (8,9) и данных водозаборных скважин |
| единичный расход q=.kmi | м2/сут | 0,2415 | 0,2415 | 0,12 |
| водораздельная точка вниз по потоку Xp=Q/2nq | м | 97 | 97 | 195 |
| 2 пояс - Т=qТ1/mnXp; (Т1=400сут) |  | 0,2065 | 0,207 | 0,103 |
| 3 пояс - Т= qТ2/mnXp; (Т2=10000сут) |  | 5,163 | 5,163 | 2,565 |

Безразмерные параметры:  ;  ;  (определяются по табл. 8, с. 101 [2].

R, r, d – расстояние до границ ЗСО;

R  =Xp;      r =  Xp;     d = Xp;

Согласно проведенным расчетам имеем:

| Параметр | Ед. изм. | №1 скв.1В | №2 скв.2В | №3 скв.1В |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Для 2 пояса |
| R1 -вверх по потоку | - | 0,773 | 0,773 | 0,517 |
| d1 - в боковые стороны | - | 0,626 | 0,626 | 0,445 |
| r1 - вниз по потоку | - | 0,507 | 0,507 | 0,384 |
| R1 вверх по потоку | м | 75 | 75 | 101 |
| d1 в боковые стороны | м | 61 | 61 | 87 |
| r1 вниз по потоку | м | 49 | 49 | 75 |
| Для 3 пояса |
| R2 -вверх по потоку | - | 7,091 | 7,091 | 4,75 |
| d2 - в боковые стороны | - | 2,415 | 2,415 | 2,074 |
| r2 - вниз по потоку | - | 0,998 | 0,998 | 0,982 |
| R2 вверх по потоку | м | 687 | 687 | 926 |
| d2 в боковые стороны | м | 234 | 234 | 404 |
| r2 вниз по потоку | м | 97 | 97 | 191 |

Выполнение мероприятий по второму поясу:

В результате проведенных расчетов было определено, что во второй пояс попадают:

- в/з 1,2 с. Суккулово жилые дома с хоз. постройками, в связи с этим необходимо ужесточить контроль за выгребными ямами и вывозом мусора, не допускать его складирования.

- в/з 3 с. Купченеево пустырь и дорога с твердым покрытием.

## Границы III пояса ЗСО

Для определения рубежа в III поясе, расчет производится на основании гидродинамических измерений. Учитывают тот факт, что засоренные воды продвигаются к источнику забора за период времени, превышающий расчетный Тх. Под Тх понимают весь период работы водозабора, составляющий 25-50 лет.

Расчет рубежа третьего пояса устанавливается при полном отсутствии обратного течения и составляет не менее 250 м от места нахождения скважины.

Определяя боковой рубеж III пояса, учитывают рельеф местности: на равнинной поверхности граница проходит на расстоянии 500 м, а в горах – в пределах 750-1000 м, в зависимости от уклона поверхности.

Защитная зона, имеющая III пояс, может значительно менять свои размеры за счет увеличения территории II или III пояса, но при этом необходимо приобрести разрешающие документы в санитарном надзоре.

Расчет ЗСО проводится на основе данных, характеризующих территорию расположения скважины и особенностей ее поверхностных сточных вод.

Расчетами по той же схеме и формулам, что и для второго пояса ЗСО, определяются и границы третьего пояса ЗСО водозабора, только значение времени достижения химического загрязнения водозабора принимается в 10 000 суток (таб. 4.2 и 4.3).

С учетом особенностей существующих условий залегания и распространения подземных вод, а также рельефа местности, граница третьего пояса скорректирована следующим образом:

В зоне влияния третьего пояса рассчитанного согласно пособия СниП 2.04.02-84 расположены  сельхозугодия,  склад  готовой  продукции,  жилые здания и сооружения водозабора.

Выполнение мероприятий по второму и третьему поясу ЗСО:

- На территории второго и третьего поясов ЗСО и входящих в него объектов:

в/з 1,2 с. Суккулово (жилые дома, огороды, пустырь)

в/з 3 с. Купченеево (пустырь, поля и дорога с твердым покрытием)

не допускать применение ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

- На территории второго пояса, не допускать организацию сброса сточных вод, размещение захоронения (временного хранения) твердых бытовых, промышленных, сельскохозяйственных и иных отходов.

Ситуационный план второго и третьего пояса ЗСО в масштабе 1:10 000.

(см. Приложение 4)

-граница второго и третьего поясов ЗСО водозабора с. Суккулово

(скважина  № 1В)

Масштаб 1:5000

Географические координаты точек 2 и 3 пояса ЗСО

| № точки | С.Ш. | В.Д. |
| --- | --- | --- |
| 2 пояс |
| 1 | 54 13 44,54 | 53 43 52,89 |
| 2 | 54 13 43,57 | 53 43 47,10 |
| 3 | 54 13 41,04 | 53 43 49,39 |
| 4 | 54 13 41,78 | 53 43 54,13 |
| 3 пояс |
| 1 | 54 13 45,87 | 53 43 54,30 |
| 2 | 54 13 44,54 | 53 43 40,74 |
| 3 | 54 13 39,12 | 53 43 30,51 |
| 4 | 54 13 33,54 | 53 43 26,65 |
| 5 | 54 13 24,01 | 53 43 29,12 |
| 6 | 54 13 26,58 | 53 43 44,72 |
| 7 | 54 13 30,59 | 53 43 51,98 |
| 8 | 54 13 37,36 | 53 43 57,45 |

Перевод географических координат в плоскую систему координат

2 пояс ЗСО

3 пояс ЗСО

-граница второго и третьего поясов ЗСО водозабора с. Суккулово

(скважина  № 2В)

Масштаб 1:5000

Географические координаты точек 2 и 3 пояса ЗСО

| № точки | С.Ш. | В.Д. |
| --- | --- | --- |
| 2 пояс |
| 1 | 54 13 49,97 | 53 43 20,92 |
| 2 | 54 13 49,76 | 53 43 16,24 |
| 3 | 54 13 46,93 | 53 43 16,20 |
| 4 | 54 13 46,90 | 53 43 20,65 |
| 3 пояс |
| 1 | 54 13 51,03 | 53 43 22,79 |
| 2 | 54 13 50,56 | 53 43 10,20 |
| 3 | 54 13 45,48 | 53 43 00,85 |
| 4 | 54 13 37,80 | 53 42 54,36 |
| 5 | 54 13 31,37 | 53 42 56,06 |
| 6 | 54 13 32,25 | 53 43 10,51 |
| 7 | 54 13 36,85 | 53 43 18,31 |
| 8 | 54 13 44,98 | 53 43 25,76 |

Перевод географических координат в плоскую систему координат

2 пояс ЗСО

3 пояс ЗСО

-граница второго и третьего поясов ЗСО водозабора с. Купченеево

(скважина  № 1В)

Масштаб 1:10 000

Географические координаты точек 2 и 3 пояса ЗСО

| № точки | С.Ш. | В.Д. |
| --- | --- | --- |
| 2 пояс |
| 1 | 54 10 16,95 | 53 42 17,95 |
| 2 | 54 10 21,40 | 53 42 19,72 |
| 3 | 54 10 21,99 | 53 42 13,04 |
| 4 | 54 10 17,92 | 53 42 11,54 |
| 3 пояс |
| 1 | 54 10 13,78 | 53 43 22,79 |
| 2 | 54 10 23,60 | 53 43 10,20 |
| 3 | 54 10 35,71 | 53 43 00,85 |
| 4 | 54 10 44,12 | 53 42 54,36 |
| 5 | 54 10 45,57 | 53 42 56,06 |
| 6 | 54 10 34,49 | 53 43 10,51 |
| 7 | 54 10 23,44 | 53 43 18,31 |
| 8 | 54 10 15,93 | 53 43 25,76 |

Перевод географических координат в плоскую систему координат

2 пояс ЗСО

3 пояс ЗСО

Наблюдения за состоянием зоны санитарной охраны водозабора. Этот вид работ включает периодическое (раз в год) обследование совместно с представителями Госсанэпиднадзора зоны санитарной охраны водозабора с целью выявления источников возможного загрязнения подземных вод и проверки соблюдения установленного регламента хозяйственной деятельности в этой зоне.

По результатам каждого обследования составляется акт, в котором указываются источники и причины выявленного или возможного загрязнения подземных вод, а также рекомендации по устранению установленных недостатков и срок их ликвидации. Акт составляется в трех экземплярах: один экземпляр направляется субъекту хозяйственной деятельности, нарушившему регламент хозяйственной деятельности в зоне санитарной охраны водозабора, для реализации выявленных недостатков, второй – органу Госсанэпиднадзора, третий – недропользователю. Копии актов рекомендуется посылать в органы управления фондом недр (ТЦ ГМГС).

Результаты наблюдений на мелких водозаборах и одиночных эксплуатационных скважинах позволяют:

- оптимизировать условия водоотбора подземных вод;

- продлить срок службы водоподъемного оборудования (насосов);

- обосновать мероприятия по улучшению качества подземных вод;

- без дополнительных затрат выявить причину выхода из строя эксплуатационных скважин;

- обосновать оптимальный перечень компонентов, характеризующих качество подземных вод, что существенно сократит затраты на производство химических анализов воды.

Наблюдения за техническим состоянием водозаборных скважин. В соответствии с «Правилами технической эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов» один раз в год в период, определяемый местными условиями, должна проводиться генеральная проверка состояния скважины и ее оборудования. При генеральной проверке устанавливается состояние обсадных труб, водоприемной части скважины, насосного оборудования, промеряется глубина скважины, производится извлечение водоподъемника (насоса) из скважины и полная его разборка.

Неисправность скважины распознается по изменению производительности, резкому изменению положения уровня, ухудшению качества воды. В случаях, когда изменение производительности и ухудшение качества воды вызваны несколькими причинами, для установления их должны производиться наблюдения за техническим состоянием скважины и водоподъемного оборудования. На основании результатов исследований определяются пути ремонта или ликвидации скважины.

В том случае, если принято решение о ликвидации скважины, она должна быть затампонирована в соответствии с действующим положением.

Результаты работ обязательно должны быть задокументированы и составлен акт, в произвольной форме, в котором должны указываться: фактическое состояние обсадных труб, фильтровой части скважины, насосного оборудования, измеренная глубина скважины, а также проведенные ремонтные и профилактические работы. Эти документы хранятся в материалах по эксплуатационным скважинам

Характеристика дается на основании санитарно-гигиенического обследования территории.

с. Суккулово

Водозабор – скважина №1В расположена в центральной части с. Суккулово, на левом склоне долины р. Стивинзя на расстоянии 391 м, номер территории на кадастровой карте 02:23:040401 по ул. Коммунистическая. Территория не огорожена над скважиной имеется металлический павильон 2 х 2 м, на расстоянии 17 м проходит внутрипоселковая дорога с переходным покрытием.

Ближайшие жилые дома расположены на расстоянии 40 метров в южном направлении от расположения источника водоснабжения.

Во второй и  третий пояса ЗСО попадают жилые строения, автомобильная внутрипоселковая дорога с твердым покрытием.

с. Суккулово

Водозабор – скважина №2В расположена в западной части с. Суккулово, на левом склоне долины р. Стивинзя на расстоянии 965 м, номер территории на кадастровой карте 02:23:040401 по ул. Большой Казбай, Территория площадки не огорожена над скважиной имеется металлический павильон 2 х 2 м.

Ближайшие жилые постройки расположен на расстоянии около 30 метров в северном направлении от расположения источника водоснабжения. Транспортная связь объекта осуществляется по подъездной автодороге с грунтовым покрытием.

Во второй и  третий пояса ЗСО попадают жилые строения, автомобильная внутрипоселковая дорога с твердым покрытием.

с. Купченеево

Водозабор – скважина №3В расположена в западной части с. Купченеево, на правом склоне р. Купченеево на расстоянии 450 м, номер территории на кадастровой карте 02:23:040702:145. Территория площадки не огорожена на скважиной имеется металлический павильон 2 х 2 м, граничит с землями сельскохозяйственного назначения, а также в 7 м проходит дорога местного значения с твердым покрытием.

Ближайший жилые дома расположены на расстоянии 300 метров в восточном направлении от расположения источника водоснабжения. Транспортная связь объекта осуществляется по подъездной автодороге с грунтовым покрытием.

В третий пояс ЗСО попадают земли сельскохозяйственного значения.

- Режимы хозяйственного пользования ЗСО

Мероприятия и режимы должны выполняться:

- в пределах первого пояса ЗСО – обслуживающей организацией или владельцами объекта;

- в пределах второго и третьего поясов ЗСО – владельцами объектов.

ЗСО водопроводных сооружений и водоводов

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом(строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

• от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;

• от водонапорных башен - не менее 10 м;

• от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее15м.

Примечания.

1. По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.

2. При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10м.

Если водопроводные сооружения расположены внутри или в непосредственной близости от водозабора, то их зона первого пояса объединяется с зоной первого пояса источника водоснабжения. Простым языком: если водокачка стоит рядом со скважиной, отдельная зона первого пояса ей не нужна. Если на удалении 500 метров, то ЗСО первого пояса водонапорной башни — 10 метров.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод не менее 10 м при диаметре водоводов до 1 000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1 000 мм;

б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м в не зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

В рассматриваемом случае ширина санитарно-защитной полосы принимается по обе стороны от крайних линий водопровода 10 м.

При наличии расходного склада хлора на территории расположения водопроводных сооружений размеры санитарно-защитной зоны до жилых и общественных зданий устанавливаются с учетом правил безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора.

По первому поясу ЗСО источника водоснабжения:

1. Осуществляется контроль на запрет посадки высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в т.ч. прокладка трубопроводов различного назначения, применение ядохимикатов и удобрений.

2. Обеспечить контроль за сохранностью ограждения 1-го пояса ЗСО радиусом 30 м от скважин;

3. Обеспечить герметичность оголовка и устья скважины, люков и переливных труб резервуаров и устройства заливки насосов с целью предотвращения возможности загрязнения питьевой воды.

По второму поясу ЗСО источника водоснабжения:

1. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова осуществлять при согласовании уполномоченных служб и ведомств, при соблюдении санитарно-эпидемиологических, экологических, природоохранных, строительных норм и правил;

2. Контролировать запрещение: размещения кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применения удобрений и ядохимикатов;

3. Контролировать запрещение: организации сброса сточных вод, размещения захоронения  (временного  хранения)  твердых  бытовых,  промышленных, сельскохозяйственных и иных отходов;

4. Обеспечить выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных  пунктов  и  других  объектов  (оборудование  канализацией,  устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

По второму и третьему поясам ЗСО источника водоснабжения:

1. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова осуществлять при согласовании уполномоченных служб и ведомств, при соблюдении санитарно-эпидемиологических, экологических, природоохранных, строительных норм и правил;

2. Контролировать запрещение: закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;

3. Контролировать запрещение: размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

4. Контролировать запрещение: организации сброса сточных вод, размещения захоронения  (временного  хранения)  твердых  бытовых,  промышленных, сельскохозяйственных и иных отходов.

Выводы

- В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» для водозаборов территория первого пояса строго режима находиться в стесненных условиях, необходимо привести в соответствие с расчетами, согласно действующим нормативам:

1. в/з 1 с. Суккулово СКВ.1В с юго-западной стороны на 17 м проходит внутрипоселковая дорога, возможность сократить ограждение первого пояса до размеров 45 х 60 м ;

2. в/з 2 с. Суккулово СКВ.2В с северо-западной стороны на расстоянии 20м до дороги и 30 м до жилых строений, ограждение первого пояса выполнить с размерами 60 х 60 м;

3. в/з 3 с Купченеево СКВ.1В с восточной стороны на расстоянии 7 м проходит дорога с переходным покрытием, необходимо привести территорию в соответствиями с нормативами и решить вопрос о переносе дороги на соответствующее расстояние ограждение первого пояса выполнить с размерами 60 х 60 м;

- Территория первого пояса ЗСО не организовано согласно требований СанПиН2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СниП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

- Расчет для второго и третьего поясов ЗСО на основе аналитических методов расчета зон санитарной охраны водозаборов подземных вод приведенных в литературном пособии А.Е.Орадовская, Н.Н.Лапшин «Санитарная охрана водозаборов подземных вод» (Москва «Недра», 1987г.) показал:

| Параметр | Ед. изм. | СКВ. 1В | СКВ.2В | СКВ.1В |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Для 2 пояса |
| R1- вверх по потоку | м | 75 | 75 | 101 |
| d1- в боковые стороны | м | 61 | 61 | 87 |
| r1- вниз по потоку | м | 49 | 49 | 75 |
| S - площадь | га | 1,19 | 1,19 | 2,4 |
| Для 3 пояса |
| R2- вверх по потоку | м | 687 | 687 | 926 |
| d2- в боковые стороны | м | 234 | 234 | 404 |
| r2- вниз по потоку | м | 97 | 97 | 191 |
| S - площадь | га | 28,82 | 28,82 | 70,9 |

Граница второго и третьего пояса зоны санитарной охраны имеет вид овала (эллипса) и проходит:

1 в/з с.Суккулово скв.1В – в северном направлении на расстоянии 100 м от скважины начинается граница третьего пояса, затем в восточном направлении в 200 м граничит с жилыми домами в зону действия попадают огороды, далее пересекает дорогу с переходным покрытием, в южном направлении на на расстоянии 880 м территория граничит с жилой застройкой, пустырь на окраине населенного пункта и дорогой с переходным покрытием, в западном направлении на расстоянии 950 м территория захватывает пустырь и жилые дома с огородами и возвращается в исходную точку.

Площадь составила 28,82 га.

Протяженность водопровода составляет 9900м.

Направление потока северо-восточное, необходимо усилить контроль за размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

2 в/з с.Суккулово скв.2В – в северном направлении на расстоянии 100 м от скважины начинается граница третьего пояса, затем в восточном направлении в 170 м граничит с жилыми домами в зону действия попадают огороды, в южном и западном направлениях на расстоянии 906 и 880 м,  и возвращается в исходную точку.

Площадь составила 28,82 га.

Протяженность водопровода составляет 9900м.

Направление потока северо-восточное, необходимо усилить контроль за размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

3 в/з с.Купченеево скв.1В – в северном направлении на расстоянии 780 м от скважины начинается граница третьего пояса, затем в восточном направлении в 280 м граница пересекает дорогу с переходным покрытием, далее до 870м расположен пустырь, в направлении на на расстоянии 400 м пересекает дорогу с переходным покрытием, в западном направлении на расстоянии 1800 м территория захватывает семли сельхозназначения и пустырь и возвращается в исходную точку.

Площадь составила 70,9 га.

Протяженность водопровода составляет 1700м.

Направление потока юго-восточное, необходимо усилить контроль за размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

- РЕКОМЕНДАЦИИ  И  МЕРОПРИЯТИЯ  ПО  ЭКСПЛУАТАЦИИ

СКВАЖИН НА ВОДОЗАБОРЕ

В соответствии с правилами технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации (МДК 3-02.2001) для скважин водозабора, расположенных в пределах границ землеотвода предлагается выполнить следующие рекомендации и мероприятия:

1. В процессе эксплуатации водозаборного сооружения подземного источника водоснабжения персонал обязан:

а) вести систематические наблюдения за состоянием источника водоснабжения (уровней воды по наблюдаемым скважинам и качества подземных вод в пределах первого пояса зоны санитарной охраны);

б) осуществлять постоянный контроль за работой водозаборного сооружения и оборудования (дебита эксплуатационных скважин и качества воды, откачиваемой из них, динамического уровня при работе водоподъемного оборудования и условно статического уровня при остановке скважин);

2. Учет производительности следует вести по водосчетчику, установленному на напорном трубопроводе скважины. Динамический уровень в эксплуатационной скважине измеряют не реже одного раза в месяц, условно статистический – при остановке насоса после восстановления уровня, но не реже одного раза в два месяца.

3. При снижении производительности скважины или ухудшении качества воды в ней обслуживающая организация должна провести специальное обследование скважины с привлечением специалистов территориального органа МПР или организаций, имеющих лицензию на проектирование (строительство, эксплуатацию) централизованных систем питьевого водоснабжения и систем водоотведения городских и других поселений.

4. Один раз в год, в период, определяемый местными условиями, производить генеральную проверку состояния скважин.

5. По результатам генеральной проверки назначить вид ремонта и принять меры для обеспечения нормальной эксплуатации скважин.

6. Эксплуатацию насосного агрегата и других водоподъемных средств, установленных в скважинах, а также средств контроля и автоматизации, осуществляют в соответствии с инструкцией завода – изготовителя.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 для скважин водозабора, расположенных в пределах границ землеотвода предлагается выполнить следующие рекомендации и мероприятия:

1. Установка бордюров, препятствующих накоплению поверхностных сточных вод на территории первого пояса.

2. Предусмотреть строительство водоотводных лотков для отвода поверхностных вод с территории первого пояса.

3. Провести посев трав и соблюдать озеленение территории первого пояса газонными травами.

4. Уборка территории прилегающей к забору скважины.

5. Выполнить ограждение периметра территории ЗСО I пояса забором с размерами:

в/з 1с. Суккулово 45 х 60 м;

в/з 2 с. Суккулово 60 х 60 м ;

в/з 3 с. Купченеево 60 х 60 м.

| СОГЛАСОВАНО Администрация МР Ермекеевский район РБ _____________ И.А. Райманов «_____»______________ 2019 г. |  | УТВЕРЖДЕНО Глава СП Суккуловский сельсовет МР Ермекеевский район РБ _____________ Ф.Р. Галимов «_____»______________ 2019 г. |
| --- | --- | --- |

План санитарно-оздоровительных мероприятий на территории зон санитарной охраны

Администрации сельского поселения Суккуловский сельсовет муниципальный район Ермекеевский район

Республики Башкортостан

| № п/п | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения | Достигаемый результат (эффект) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Мероприятия по первому поясу |
| 1 | Спланировать территорию первого пояса ЗСО для отвода поверхностного стока за ее пределы, установить ограждения и обеспечить охраной. Организовать дорожки к сооружениям с твердым покрытие. Для водозаборов территория первого пояса строго режима находиться в стесненных условиях, необходимо привести в соответствие с расчетами, согласно действующим нормативам: 1. в/з 1 с. Суккулово СКВ.1В с юго-западной стороны на 15 м проходит внутрипоселковая дорога, возможность сократить ограждение первого пояса до размеров 45 х 60 м ; 2. в/з 2 с. Суккулово СКВ.2В с северо-западной стороны на расстоянии 20м до дороги и 30 м до жилых строений, ограждение первого пояса выполнить с размерами 60 х 60 м; 3. в/з 3 с Купченеево СКВ.1В с восточной стороны на расстоянии 7 м проходит дорога с переходным покрытием, необходимо привести территорию в соответствии с нормативами и решить вопрос о переносе дороги на соответствующее расстояние ограждение первого пояса выполнить с размерами 60 х 60 м; 4.организовать охранное освещение по периметру ограждения. | Администрация сельского поселения | I- II квартал 2019 г. | Соблюдение требований согласно п.3.2.1.1. СанПиН 2.1.4.1110-02 Согласно СниП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» п.14.5 |
| 2 | Не допускать посадку высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений | Администрация сельского поселения | Постоянно | Соблюдение требований согласно п.3.2.1.2. СанПиН 2.1.4.1110-02 |
| 3 | Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, оборудовать с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов. | Обслуживающая организация | Постоянно | Соблюдение требований согласно п.3.2.1.4. СанПиН 2.1.4.1110-02 |
| 4 | Все водозаборы оборудовать аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО (счетчики воды). | Обслуживающая организация | II квартал 2019 г. | Соблюдение требований согласно п.3.2.1.5. СанПиН 2.1.4.1110-02 |
| 5 | Разработать рабочую программу производственного контроля качества воды и согласовать с отделом территориального Управления Роспотребнадзора.. | Администрация сельского поселения | I квартал 2019 г. | Контроль качества воды согласно п.2.4. СанПиН 2.1.4.1074-01 и п.5.3. СанПин 2.1.4.559-96 |
| Мероприятия по второму и третьему поясу |  |
| 6 | Выявить, тампонировать или восстановить все старые, бездействующие, дефектные или неправильно эксплуатируемые скважины, представляющие опасность в части возможности загрязнения водоносного горизонта. | Администрация сельского поселения | II квартал 2019 г. | Соблюдение требований согласно п.3.2.2.1. СанПиН 2.1.4.1110-02 |
| 7 | Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производить при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора. | Администрация сельского поселения | Постоянно | Соблюдение требований согласно п.3.2.2.2. СанПиН 2.1.4.1110-02 |
| 8 | Запретить закачку отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. | Администрация сельского поселения | Постоянно | Соблюдение требований согласно п.3.2.2.3. СанПиН 2.1.4.1110-02 |
| 9 | Запретить размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. (в/з 1, 2 с. Суккулово и в/з 1 с. Купченеево) Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. | Администрация сельского поселения | Постоянно | Соблюдение требований согласно п.3.2.2.4. СанПиН 2.1.4.1110-02 |
| 10 | Своевременно выполнять необходимые мероприятия по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод. | Администрация сельского поселения | Постоянно | Соблюдение требований согласно п.3.2.2.5. СанПиН 2.1.4.1110-02 |
| Мероприятия по второму поясу |  |
| 11 | Кроме мероприятий, указанных в п. 6-10, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия. Не допускать: - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; - применение удобрений и ядохимикатов; - рубка леса главного пользования и реконструкции. | Администрация сельского поселения | Постоянно | Соблюдение требований согласно п.3.2.3.1. СанПиН 2.1.4.1110-02 |
| 12 | Выполнять мероприятия по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.). | Администрация сельского поселения | Постоянно | Соблюдение требований согласно п.3.2.3.2. СанПиН 2.1.4.1110-02 |
| Мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов |  |
| 13 | В пределах санитарно-защитной полосы водоводов не допускать появлению источников загрязнения почвы и грунтовых вод. | Администрация сельского поселения | Постоянно | Соблюдение требований согласно п.3.4.1. СанПиН 2.1.4.1110-02 |
| 14 | Не допускать прокладку водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладку магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий. | Администрация сельского поселения | Постоянно | Соблюдение требований согласно п.3.4.2. СанПиН 2.1.4.1110-02 |

# СПИСОК  ИСПОЛЬЗОВАННОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ

Опубликованная

1.    Гидрогеология СССР. Том XV. М., «Недра», 1972.

2.    Орадовская А.Е., Лапшин Н.П. Санитарная охрана водозаборов подземных вод. М., Недра, 1987г.

3.  Положение о порядке проектирования и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения. М., Минздрав СССР, 1983.

4. СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.

5. СанПиН 2.1.4.1110-02  «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения» ;

6.   СниП 2.04.02.-84. Водоснабжение и водопроводные сети. 1984.

7.   Справочное руководство гидрогеолога, т. 1. Л., Недра, 1979.

Неопубликованная

8. Потехина А.П. и др. Мониторинг подземных вод и экзогенных геологических процессов на территории Республики Башкортостан. Уфа, 2001.

9. Чалов Ю. Н. Тема «Вода питьевая. Оценка обеспеченности населения РБ ресурсами подземных вод для водохозяйственного и питьевого водоснабжения.г. Уфа, Башгеолфонд, 2003 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

### ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

# Text boxes

ПРОЕКТ

ЗОНЫ  САНИТАРНОЙ  ОХРАНЫ (ЗСО)

источников хозяйственно-питьевого  водоснабжения

с. Суккулово, с. Купченеево

на территории сельского поселения Суккуловский сельсовет муниципального района

Ермекеевский район

Республики Башкортостан

2019 год